附件1：项目需求

项目需求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4线张力式单防区控制器 | 优周、盟跃、保驰 | 功能特点 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V 外形尺寸：670*80*50mm | 套 | 3 |
| 2 | 4线张力式双防区控制器 | 优周、盟跃、保驰 | 功能特点 张力模块和控制器一体化设计，安装方便、简捷 高精度张力传感器：能够侦测微小的张力变化，实时安全监测周界 多种报警监测：钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等均报警 零售后维护设计：创新设计侦测算法，自适应温度变化，能够自动追踪补偿环境温度变化面引起的张力误差，使系统长期稳定运行输入电压：AC24V或DC24V 消耗电流：135mA 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 输出端口：2路总线+开关信号输出 防区线制：4线（可扩展到8线） 机箱材质：铝合金 报警输出：12V 外形尺寸：670*80*50mm | 套 | 3 |
| 3 | 张力终端受力杆（4线含全套配件） | 优周、盟跃、保驰 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，适应于转角处安装，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 16 |
| 4 | 张力式过线杆(4线含全套配件） | 优周、盟跃、保驰 | 铝合金材质，有防锈和耐腐蚀措施,坚固、美观，安装角度可调，含固定件及底座 | 套 | 55 |
| 5 | 转角用滑轮 | 优周、盟跃、保驰 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 只 | 28 |
| 6 | 不锈钢合金线（500米/卷或1000米/卷） | 优周、盟跃、保驰 | 优质不锈钢SUS316材质，有防锈和耐腐蚀措施，高于标准，小卷500米/卷，大卷1000米/卷，Φ1.2mm（符合国标）永不生锈 | 米 | 1200 |
| 7 | 不锈钢收紧器 | 优周、盟跃、保驰 | 不锈钢SUS304+精密单向组件，精密紧线，无极变速，解决紧线器倒转 | 只 | 32 |
| 8 | 警示牌 | 优周、盟跃、保驰 | PVC材料，220×120双面，字夜光型 | 块 | 25 |
| 9 | 高压避雷器 | 优周、盟跃、保驰 | 氧化锌、复合材料 | 个 | 6 |
| 10 | 接地桩 | 优周、盟跃、保驰 | 角铁 | 套 | 6 |
| 11 | 接地线 | 优周、盟跃、保驰 | 6平方铜导线 |  |  |
| 12 | 不锈钢弹簧 | 优周、盟跃、保驰 | 优质不锈钢SUS304材质，有防锈和耐腐蚀措施 | 个 | 20 |
| 13 | 束线器 | 优周、盟跃、保驰 | 铝合金材质，方便施工，经济、实用 | 个 | 80 |
| 14 | 单防区地址模块 | 优周、盟跃、保驰 | 额定输入电压 12V DC ± 3V 额定消耗电流 ≤50Ma 使用工作温度 -10℃～+45℃ 使用工作湿度 40℃≤95% 工作场所 室外 与主机信号传输距离 3～5Km 外型尺寸 55*20*5㎜ | 只 | 6 |
| 15 | 接警中心（含主机，软件） | 优周、盟跃、保驰 | 主机具有全独立4路总线输入，具有极强的防雷抗干扰设计 大屏幕中文蓝屏显示，8个完全独立分区，可带8个分体键盘 具有250路总线防区，各个防区属性可设置（延时、及时、24小时防区） 不用任何中继或放大器，用线RVV2*1.0可达到8公里两边布线可达到18公里。 信号采用独创单片机加密传输，速度快，信号准，不掉码 全事情记忆（黑匣子）：布撤防、报警、故障等全记录不可删除 多个用户码，不同权限，不同级别，不同功能控制，方便灵活可控 自动布防/延时布防：每个分区每天的自动布撤防时间可编 具有串行输出口，可与电子地图方便连接（选购） 具有232串口功能，可连接电脑软件使用（选购）额定输入电压：185-245VAC、50Hz、15VA 定额消耗电流：静态200mA 报警400mA 备用电池：12V，7AH免维护电池 使用工作温度：-10℃~+45℃ 使用环境湿度：-10℃~45℃ 使用湿度：40℃≤95% 使用湿度：40℃≤95% 总线输入端口：4路总线+2路485自检总线 无线接收频率：315MHz 与电脑连接端口：USB端口 BELL输出容量：12V/3A（电压信号） 外形尺寸：250*235*70mm | 套 | 1 |
| 16 | 室外警灯 | 优周、盟跃、保驰 | 室外防水警灯 | 只 | 6 |
| 17 | 声光警号 | 优周、盟跃、保驰 |  | 个 | 1 |
| 18 | 网络防雷器 | 优周、盟跃、保驰 |  | 个 | 若干 |
| 19 | 联网信号线 | 国产 |  | 米 | 350 |
| 20 | 电源线 | 国产 |  | 米 | 350 |
| 21 | 电脑主机 | 联想、惠普、戴尔 |  | 台 | 1 |
| 22 | 电视机 | 海信、创维 | 40寸 | 台 | 1 |
| 23 | 办公桌 |  |  | 套 | 1 |
| 24 | 网络摄像机 | 海康、大华、宇视 | 200万网络摄像机，30米红外灯 | 台 | 8 |
| 25 | 摄像机支架 | 国产定制 |  | 个 | 8 |
| 26 | 摄像机电源 | 国产定制 |  | 个 | 8 |
| 27 | 硬盘录像机 | 海康、大华、宇视 | 16路硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 28 | 硬盘 | 希捷、西数 | 3T | 块 | 4 |
| 29 | 交换机 | H3C、华为 | 16路100兆交换机 | 台 | 1 |
| 30 | 网络线 | 润扬、一舟、天诚 | CAT5E | 米 | 300 |
| 31 | 电源线 | 润扬、一舟、天诚 | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
| 32 | PVC管 | 国产定制 | 25 | 米 | 300 |

注：标书中参数内容为本次采购实质性要求，不允许负偏离，如部分不满足或无法满足视为虚假应标。