南通市崇川区人民检察院

法律专业图书馆24小时自助图书馆设备采购项目

竞争性磋商采购文件

（资格后审）

项目编号：NTHH201983(JC18)

采购代理机构：南通辉华企业管理咨询有限公司

二○一九年九月十九日

# 目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	4

第三章 项目需求	11

第四章 评审方法和程序	20

第五章 合同授予	28

第六章 履约验收及付款	28

第七章 质疑与投诉	29

第八章 磋商响应相关格式及文件	31

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件（以下称投标文件）之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！

# 第一章  竞争性磋商公告

南通辉华企业管理咨询有限公司（以下称代理招标机构）受南通市崇川区人民检察院（以下称采购人）的委托，就采购人法律专业图书馆所需24小时自助图书馆设备含安装项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

一、项目名称：南通市崇川区人民检察院法律专业图书馆24小时自助图书馆设备采购项目；

二、项目编号：NTHH201983(JC18)；

三、项目预算：人民币16.6万元；

四、项目需求：详见本磋商文件第三章；

五、供应商资格：

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 本项目不接受任何形式的联合体投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

特别提醒：

（1）供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第七条中A、磋商响应资料原件包】供磋商小组资格审查及技术评审用。因携带原件不全而引起的后果由供应商自负。

（2）供应商须认真对照本磋商文件的供应商资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与磋商响应；如不完全符合资格要求，故意参与的，所产生的一切后果由供应商承担。

六、有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市崇川区人民政府网政府公告公示栏(www.chongchuan.gov.cn)”下载本项目的磋商文件。

七、磋商响应文件的递交

1.接收人：采购代理机构；

2.接收时间：2019年9月30日下午1时至2时。

3.磋商响应文件接收地址：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知。

八、磋商响应文件有效期：45个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。

九、开标、评标

1.开标时间：2019年9月30日下午2时整；开标地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知；

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的谈判。

3.资格审查时间：开标后当即开始。资格审查地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知；

4.评标时间：资审后当即开始；评标地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知。

十、磋商保证金：本项目磋商响应供应商须交纳磋商保证金。磋商保证金为人民币陆仟圆整（¥6,000.00元）。

十一、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的5%。

十二、竞争性磋商采购联系方式

1.采购人

单位：南通市崇川区人民检察院；

地址：南通市工农路123号；

联系人：沈先生；

电话：0513-55006008。

2.采购代理机构

单位：南通辉华企业管理咨询有限公司；

地址：南通市崇川区光明南路2号江城大厦3幢3楼；

联系人：戴健秋；

联系电话：0513-80100639、18806297798；

传真：0513-80100239；

邮箱：ntgh201388@163.com。

十三、磋商公告期限

本项目竞争性磋商公告期限为公告在“南通市崇川区人民政府网政府公告公示栏”发布之日起3个工作日。本项目竞争性磋商文件公告期为公告发布之日起的5个工作日。

# 第二章  供应商须知

## 一、说明

1.本磋商文件仅适用于本代理机构组织的招标采购活动。

2.招标采购活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3.磋商文件的解释权属于代理机构。

4.供应商在知道或应当知道本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；未提出或是未在规定期间内提出质疑的视作供应商接受本项目磋商公告及磋商文件中的全部内容；供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目磋商公告及磋商文件中的所有内容提出质疑事项。

5.供应商应认真审阅本磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，有可能被拒绝参与磋商。

6.磋商文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商响应中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

## 二、磋商文件的获取

有意愿参与本项目磋商响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市崇川区人民政府网政府公告公示栏(www.chongchuan.gov.cn)”下载本项目的磋商文件。

## 三、磋商文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构在“南通市崇川区人民政府网政府公告公示栏(www.chongchuan.gov.cn)”发布的信息为准。

3.代理机构对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5.除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.招标人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

## 四、磋商响应文件的组成及装订

1.磋商响应文件由 ：A.磋商响应资料原件包、B.资格后审材料文件、C.技术磋商响应文件、D.商务磋商响应文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。

2.供应商按磋商响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。磋商响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删。修改错漏处，须经供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3.商务磋商响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

## 五、磋商响应文件的份数、签署和退还

1.磋商响应文件中，除【A.磋商响应资料原件包】外的，其余均为一份“正本”和二份“副本”。

2.在每一份磋商响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.磋商响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

4.磋商程序顺利进行后，除“A.磋商响应资料原件包”外，其余所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

## 六、磋商响应文件的密封及标记

1.供应商须将本项目磋商响应文件：“A.”“B.”“C.”“D.”分四个包，单独进行密封。

2.密封后，应在每一密封包上明确标注磋商项目名称、项目编号、磋商响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：磋商响应文件中的“A.”与“B.”“C.”的“正本”或“副本”中，均不得含有任何商务磋商响应文件中报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。

## 七、磋商响应文件内容

### A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

1.提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本，提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。

2.法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证这2项材料的原件。

3.提供磋商响应供应商具有的2018年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）的原件。

4.须提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前2019年度任意连续3个月的依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的这2项证明材料的原件。

5.磋商文件要求的其他材料的原件。

### B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）：

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

1.提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2.法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。

3. 提供磋商响应供应商具有的2018年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）原件的复印件（须加盖公章）。

4.须提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前2019年度任意连续3个月的依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。

5.磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

6.磋商响应供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“谈判响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。

### C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术谈判响应文件。提交的响应文件应能明确载明：（1）产品品牌；（2）产品功能简介；（3）质保期；（4）质保内容含维护响应时间等。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

#### 1.竞争性磋商响应函；

#### 2.资信

提供磋商响应供应商认为可以提供的相关资信荣誉、履约业绩等；提供相应原件及其复印件加盖公章。

#### 3.竞标产品的详细说明：

根据本磋商文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商编写项目所涉产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等；同时须提供包含但不限于如下的材料：

（1）响应设备清单表：与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

（2）供应商必须满足磋商文件中针对产品设备的全部技术规格与要求，提供逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；货物和服务与技术要求不同的，必须明示偏离的部分。

（3）项目中的建议品牌，只是建议所采购产品的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。其产品技术参数须等于或高于建议品牌产品型号的技术参数；供应商提供非“建议品牌产品”参加磋商响应的，必须按以下要求，提供完整齐全的证明文件（缺一不可），否则视其为重大漏项，作无效磋商响应文件处理。当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效磋商响应处理。

①由相关机构出具的检测报告；

②技术白皮书；

③生产许可证；

上述①②③项的复印件必须加盖厂家红章，原件需放置密封在“磋商响应资料原件包”内携带至磋商现场，以便评审时核查。

（4）提供项目所涉各类产品的技术能力证明材料，如产品设备相应具有的证书、检验、检测报告等原件的复印件加盖制造商公章；

#### 4.项目实施方案：

（1）根据项目的具体需求，提供项目整体实施方案，包含产品安装、调试、进度周期以及人员的安排等。

（2）提供建设项目整体及所涉产品设备的质量验收标准与验收方案。

#### 5.售后服务：

（1）提供整体项目及所涉产品设备的质量三包承诺内容及具体售后服务方法，含免费保修时间及服务的内容。

（2）提供详细的培训服务方案，包含提供技术培训的内容等。

### D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）（格式参见第八章）：

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

#### 1.磋商响应报价（首次）总表（格式）；

#### 2.磋商响应报价明细表。

## 八、联合体

本项目不接受多个供应商组成联合体参与磋商响应。

## 九、磋商响应文件的递交

1.接收人：采购代理机构；

2.接收时间：2019年9月30日下午1时至2时。

3.磋商响应文件接收地址：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知。

## 十、磋商响应文件的有效期

1.从磋商响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与谈判响应供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的磋商响应供应商不能修改磋商响应文件，按本竞争性磋商文件规定的磋商保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的磋商响应供应商的投标书将被拒绝，但磋商保证金可退还。

## 十一、开标、评标

1.开标时间：2019年9月30日下午2时整；开标地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知；

2.采购人将委托磋商小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的磋商。

3.资格审查时间：开标后当即开始。资格审查地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知；

4.评标时间：资审后当即开始；评标地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知；

## 十二、磋商报价

【特别提醒】本项目是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，还包含提供的伴随服务 / 售后服务费用以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等的“交钥匙”工程。本项目投标设备单价为固定价格、无论材料、人工、税费等价格在成交后至施工期间到完成安装验收交付时的上涨或下跌，设备单价不作任何调整。

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.磋商响应报价应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

6.除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## 十三、磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

## 十四、磋商保证金

1.本项目磋商保证金为：人民币陆仟圆整（¥3,000.00元）；

2.供应商交纳的磋商保证金  仅限银行汇票、本票  的形式（其他形式概不接收）带至磋商现场，在递交磋商响应文件时交给采购代理机构。保证金账户信息如下：

收款单位：南通辉华企业管理咨询有限公司

银行账号：1071 6001 0400 20722

开户银行：中国农业银行南通市人民东路分理处

3.未按上述要求提交磋商保证金的供应商，招标采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

4.未成交供应商其磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金将在与采购人签订的合同生效后的  5  个工作日内，予以退还（无息）。

5.发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）磋商文件规定的其他情形。

## 十五、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目合同年度价款的  5%  。

2.在成交通知书发出送达后的30日内，成交人凭成交通知书和已经汇至采购人账上的履约保证金凭证，与采购人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交人在按要求保质保量的履行完成该项目后，一次性无息退还履约保证金；

4.由于成交人的原因，在签订合同后出现不按合同履行或不适当履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还；同时采购人亦有权终止合同，成交人还须依法承担相应的责任。

## 十六、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的表达，否则作无效磋商处理。

1.项目整体含所有设备安装调试完成后，采购人支付合同价款的70%；

2.提交项目完整的项目产品资料，经验收合格后，付至合同价款的95%。

3.合同价款的5%作为质保金，验收合格之日起计，满1年（12个月）无质量问题的前提下，不计息全额一次性付清。

## 十七、供货调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按采购人确认的实际供货量进行结算，综合单价不变。

## 十八、代理服务费

1、成交人须缴纳代理服务费：计费按照崇财发[2015]29号文件内的收费标准，以“差额定率累进法”计算收取；代理服务费不足¥3000.00元的，以¥3000.00元计收。

| 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 50万（含）以下 | 1.5% |

2、供应商自行考虑包含在投标总价内的该项费用及风险并将其综合在单价内，不得单列。

3、代理服务费应在成交通知书发出送达后3日内一次性付清。

## 十九、知识产权

成交人应保证本项目采购人及最终用户在使用本项目合同标的物的任何部分（含软、硬件及相关配套设备）均不受第三方关于侵犯其所有权，专利权、商标权等一切可能的知识产权侵权的指控。采购人或最终用户因此而受到的全部损失包括对第三方的任何赔偿、补偿、垫付的款项以及应对指控而支出的全部费用，均由成交人承担。

## 二十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

# 第三章  项目需求

## 一、需求总则

### 1.采购政策：

政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

### 2.产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

### 3.技术响应要求：

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

### 4.技术响应有关要求说明：

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交中标，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。

## 二、项目概况及采购范围

1.项目概况

本项目为南通市崇川区人民检察院法律专业图书馆所需24小时自助图书馆设备而提供的采购项目。项目整体涉及多个设备产品的安装、调试同时也包含综合布线，即从项目所需产品供货开始，到整体设备产品的安装调试，到试运行及后期的技术培训、售后维护服务等。

2.采购范围

项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

## 三、项目需求清单一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还系统设备 | 台 | 1 | 阿法迪、赛瑜、鸿亦 |
| 2 | 单通道RFID安全门 | 套 | 1 | 阿法迪、赛瑜、鸿亦 |
| 3 | 双通道RFID安全门 | 套 | 1 | 阿法迪、赛瑜、鸿亦 |
| 4 | 门头显示屏系统设备 | 套 | 1 | 阿法迪、赛瑜、鸿亦 |
| 5 | POE交换机 | 个 | 1 | 华为、华三、普联 |
| 6 | 监控系统 | 套（7个摄像头，1个硬盘录像机） | 1 | 海康威视、大华、普联 |
| 8 | 电子感应卡门锁 | 套 | 2 |  |
| 9 | 自沉降还书箱 | 个 | 1 | 阿法迪、赛瑜、鸿亦 |
| 10 | 安装布线及施工 | 个 | 1 |  |

## 四、技术参数要求

### 1.自助借还系统设备

| 类 别 | 指 标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 系统设备配备触摸显示屏和直观的按钮键，提供简单、易操作的人机交互过程；同时提供直观、易懂的操作说明。 系统需提供可选择的归还功能，系统可以设定为仅有借书、或仅有还书功能。 集成二维码扫描枪，具有二维码身份识别功能。通过对与读者身份信息绑定的二维码扫描，读者可以进入图书自助借还界面进行借还书操作。 操作结束软件生成二维码，读者通过扫码获得借书信息，读者自行截图保存。 系统支持同时5本以上借还书，支持读者查询，续借。 系统支持可选配置读者必须选择一次借书数量。 如后台系统提供支持，需借书，用户查询，续借时可以配置为要求用户输入密码。 设备兼容多种读者证读写机具，可根据要求定制加载各种读写机具。 能够在读者完成借书或还书的同时，对所借还的多本图书进行安全标志位的设置。 系统提供触摸屏的人机交流界面，至少提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能，保证输入信号可靠性及使用寿命。 读者自助操作的实时记录日志功能。 具备安全设计，防止借阅过程中偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的功能。 操作完成即自动打印收据，提供多种收据格式供图书馆选择。 如后台系统提供支持，读者可根据图书馆管理系统需要输入密码。 保护读者隐私，可选择设置显示读者姓名（借阅资料名称），或读者（借阅资料）条码号，读者已借资料（书名，条码号，等详细信息）、在借资料数量等非隐私信息。 读者可利用手机终端对馆藏文献办理外借、转借等功能的自动识别。（读者通过手机完成外借或转借手续后，系统利用智能算法进行识别，不需要增加任何步骤和修改安全位。读者直接把馆藏文献带出馆外时，系统认为是合法借阅，安全门不报警）。 ▲具备很强的二次开发能力，所投设备模块化设计，满足不同场景使用。要求支持触摸显示屏与设备主体分体式构造，满足市面主流显示屏尺寸中（17寸、19寸、22寸）两种触摸屏尺寸设计；要求支持触摸屏、智能刷卡、人脸识别、二维码扫描一体机设计。工作人员可自行根据馆方需要进行灵活拆分，作为不同场景使用投标现场提供视频演示。 ▲图书推荐：完成图书借阅手续后，屏幕上会显示所借图书的电子资源信息或所借图书同类的电子资源信息或图书馆重点推荐的电子资源信息，扫描二维码可以将电子图书下载到手机上。提供图书推荐软件著作权，提供扫描件。现场提供产品此功能演示视频并进行功能演示。 |
| 技术要求 | 触摸显示：22寸触摸，中文界面 工作频率：13.56MHz 供电要求：AC 220V，50Hz 工作环境温度范围：-32℃～78℃ ▲为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为同一品牌，提供该读写器获得CCC认证。提供扫描件加盖原厂公章。 ▲为保障设备性能稳定性，产品使用的核心读写器需通过射频场感应抗扰度性能试验，符合国家GB/T 17626.6-2017相关标准要求,提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构出具的检测报告。提供扫描件加盖原厂公章。 ▲为保障设备性能稳定性，整机需通过电磁兼容相关抗扰度性能试验，符合GB/T 17625.2-2007、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2008、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.8-2008、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.11-2008相关标准要求，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构出具的检测报告。（认证机构在CNAS官网数据库中查询有效，并能提供查询有效的截图）提供认证复印件。 ▲为保障设备性能稳定性，产品使用的核心读写器需通过电磁兼容相关抗扰度性能试验，符合GB/T 17625.2-2007、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2008、GB/T17626.8-2008、GB/T 17626.9-2011、GB/T 17626.11-2008相关标准要求，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构出具的检测报告。（认证机构在CNAS官网数据库中查询有效，并能提供查询有效的截图）提供认证复印件。 ▲产品使用的核心读写器符合国家GB/T17618-2015相关标准要求,提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构出具的检测报告。（认证机构在CNAS官网数据库中查询有效，并能提供查询有效的截图）提供认证复印件。 |
| 服务要求 | 质保:整机免费质保叁年 |

### 2.单通道（双通道）RFID安全门

| 类 别 | 指 标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 符合ADA相关标准要求，每个通道的宽度≥900mm，并且可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签 多通道安全门具备单通道独立报警和提示功能。 可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质。 可任意组合成单通道，双通道等，系统设备具备扩展性，一排可安装至多10扇门（9通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。 设备系统具有高侦测性能，无误报。 具备流量计数功能，数据可重置。 可与门头显示屏连接，软件支持以下功能： 具有显示时间、温度信息。 具有显示总进馆人数，总出馆人数，当天进馆人数，当天出馆人数信息。 具有显示当安全门报警时则显示相应提示信息。 具有自动更新时间、天气功能。 如有未借图书带至安全门，则门头显示未借图书信息，并有多本显示功能,并支持支持远程控制功能。 具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 可以通过以太网上报人流量和报警图书信息，方便系统统计。 |
| 技术要求 | 供电要求：AC 220V，50Hz 额定功率：< 20W 工作环境温度范围：-32℃～78℃ 工作频率：13.56MHz 阅读范围半径：0~0.6M 为有效阅读范围（竖直方向） 通信接口：RJ45网络接口 门间距： 满足消防通道要求，并大于通道闸机的间距 样式：采用透明亚克力结构，整体大气时尚 整机需符合国家《GB/T2423.1》、《GB/T2423.2》环境标准，提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构出具的检测报告。提供扫描件加盖原厂公章。 ▲整机需符合国家GB17625.1-2012（辐射安全）、GB9254-2008（无线电骚扰限值），提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构出具的检测报告。提供扫描件加盖原厂公章。 ▲整机需符合国家GBT 17626.2-2006（静电放电抗扰），提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证机构出具的检测报告。提供扫描件加盖原厂公章。 考虑配套使用，需与自助借还服务终端为同一品牌。 ▲为保障设备性能稳定性，设备的核心模块读写器须与设备为同一品牌，提供该读写器获得CCC认证。提供扫描件加盖原厂公章。 ▲为保证产品的环保及节能,最大限度保护用户根本利益，提供国家权威机构颁发的产品的绿色环保及节能减排认证。提供扫描件加盖原厂公章。 |
| 服务要求 | 质保:整机免费质保叁年 |

### 3.门头显示屏系统设备

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能与要求 | 显示屏安装在移动门上方。 具有显示时间、温度和湿度功能，时间可通过网络校对。 与安全门系统联动显示未借图书和当日进出人次，显示的人次为进入该室的总人次。 安全门报警时显示图书未借提示信息，不报警时显示当日天气、活动图片及说明文字。 具有显示日常标语功能。 具有自动从服务器更新天气、活动图片及说明文字、日常标语功能。 支持远程控制功能。 显示屏大小不小于32寸，16:9, LED背光,支持1920*1080分辨率。 有未借图书带至安全门，安全门报警，并与门头显示屏联动，显示报警图书书名，显示格式可自定义，并可同时多本书的显示。 |
| 服务要求 | 质保:整机免费质保叁年 |

### 4.POE交换机

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能与要求 | 整机性能：交换能力≥208Gbps，包转发速率≥84Mpps，MAC表容量≥16K，VLAN表项≥4K，ACL表项≥1K，路由表项≥ 127条。 端口规格：千兆电≥26，千兆SFP（Combo）口≥2，千兆SFP口（非复用）≥2；提供两个光模块。 16个10/100Mbps RJ45 端口，所有端口均支持线速转发和MDI/MDIX自动翻转功能，即插用无需管理。 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 传输模式：全双工/半双工自适应 电源电压：AC100-240V，50-60Hz 硬件特性：防雷等级10/700 4KV，支持802.3az EEE节能标准，噪音小于38DB，支持配置静态路由、RIP/RIPng路由，支持远程镜像。 需与现有监控平台对接 |
| 服务要求 | 质保:整机免费质保叁年 |

### 5.监控系统

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能与要求 | （一）▲全彩高清半球型摄像机（7个） Smart 报警：越界侦测，区域入侵侦测。 Smart265 编码：支持Smart265 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码技术。 ▲最高分辨率可达1920 × 1080 @ 25 fps。 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。 支持GBK 字库，支持更多汉字及生僻字叠加。 支持OSD 颜色自选。 ▲支持通过客户端或者浏览器调节走廊模式，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡。 支持3D 数字降噪，背光补偿，强光抑制，120 dB 宽动态，自动电子快门功能，适应不同监控环境。 支持暖光灯补光，照射距离最远可达30 m。 （二）▲8路硬盘录像机（含4TB专用硬盘） 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持GB28181、Ehome协议接入平台； 支持云存储； 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入； 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 支持一键开启录像功能； 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 支持最大8/16路同步回放及多路同步倒放； 支持标签定义、查询、回放录像文件； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 支持2个SATA接口； 支持云服务，可一键配置上网； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 （三）显示器：21.5寸，分辨率1920X1080.支持HDMI、VGA接口，LED显示屏 （四）光电转换模块：1310nm,10km,LC |
| 服务要求 | 质保:整机免费质保三年 ▲接入现有的监控系统 |

### 6.电子感应卡门锁

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能与要求 | ▲功能：需与本院目前使用的电子锁管理系统等配套使用，直接兼容。 |
| 服务要求 | 质保:整机免费质保叁年 |

### 7.自沉降还书箱

| 类别 | 指 标 |
| --- | --- |
| 技术功能参数 | 不锈钢把手，4个3环球脚轮，其中前2个定向，后2个万向带刹车； 单个还书箱有效容量≥100本图书 静音、轻便脚轮设计，适合图书馆的使用环境。 中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 ▲升降式缓冲功能：RFID专用还书箱内设减震弹簧和缓冲垫，可降低图书归还时与还书箱的撞击，保护图书的完整性；同时，使还书箱能够容纳更多归还图书。 |
| 服务参数 | 承诺中标后提供三年原厂免费质保函 |

## 五、技术响应要求

1.技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应招标文件要求而作无效投标处理。

2.技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

（1）磋商响应供应商应结合现场踏勘而获得的直接数据资料结合竞标产品，明确提供产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家、型号规格等，并在实施方案内提供详细的技术参数及性能说明书。

（2）若认为技术参数和功能及其他实质性响应有别于磋商文件技术要求的，需在《技术条款响应正负偏离表》内作出说明。

3.本次项目涉及到产品安装的综合布线，必须使用同一品牌；强电系统所有电缆必须使用同一品牌，不得各品牌参差混杂使用。

4.所有项目，含设备、材料等运输及安装，调试，及相关施工集成所有必需辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求进行设备的安装，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，成交后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证系统的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。

## 六、项目产品的供货

1.设备交付：

（1）交货地点：设备送至采购人指定的地点并负责安装、调试。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

2.项目建设安装调试服务期：合同签订后  30  日历天内送到采购方指定地点并完成安装调试工作。

3.发货到采购人指定地点时应先用函、电通告采购人。

4.产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由供方负一切责任。

5.合同项目涉及到的产品设备交货时，外包装应完整无破损。

## 七、项目实施与验收

### 1.项目实施

（1）项目设备产品到货及报验；

（2）提供项目整体系统含设备产品的安装、调试组织方案；

（3）项目整体试运行。

### 2.项目验收

（1）供应商须提供项目整体建设验收方案，该方案可能在中标后会作为双方合同文件内的验收条款依据；

（2）设备到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中标人提供的项目设备清单，进行现场验收货；

（3）项目完成安装调试任务后，不排除采购方对主要原部件进行原厂检测的可能。如检测不合格，中标人承担所有产品无条件退回的责任。

## 八、质量要求

1.中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6.中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

## 九、质保

1.所有项目产品免费质保期为验收合格之日起计3年（即36个月），所有产品终身保修，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

2.在质保期内，成交人对所供设备负有全面维护的责任，以保证设备产品连续、有效的正常运行。

## 十、服务要求

1.磋商响应供应商应提供详细的售后服务方案，其中：

（1）如磋商响应供应商就本次竞标项目整体及涉及产品设备的售后维护服务委托代维机构负责，则须在本次磋商项目响应文件内明确提供该售后维护服务方案得到被委托代维机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的的工作内容不得超出委托双方就本磋商文件涉及到的项目整体及产品设备售后维护服务内容而签署的协议范围，除非磋商响应供应商另有说明且合理。

（2）磋商响应供应商无论对项目整体及产品设备的售后服务维护有无委托均不能免除其对磋商项目响应而涉及到的项目整体与产品设备所作出的售后服务承诺的一切责任。

2.磋商响应供应商应具有一支专业专职的能够做到项目本地化服务的维护队伍，有维护经验和能力，为此须提供详细的说明。

3.项目产品设备出现故障时，应积极响应，尽快查明故障原因，并为此提供7*24小时的电话专人联系服务；在8小时内修复故障，大型故障修复不超过24小时，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

4.磋商响应供应商应提供详细的人员培训服务方案，提供现场技术培训，保证采购人的使用人员正常操作设备的各种功能

# 第四章  评审方法和程序

## 一、采购人委托采购代理机构组织磋商

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法规，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共计3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3.磋商响应供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加磋商评审会。

## 二、竞争性磋商评审程序

1.开标后，采购人依法委托磋商小组根据竞争性磋商文件的规定和要求，对投标人提供的资格证明材料是否齐全、是否符合竞争性磋商文件规定的资格要求进行审查，合格的进入评标磋商评审。

2.磋商小组对符合资格条件的投标人提交的磋商响应文件进行审查。重点审查磋商响应文件的有效性、完整性和实质性响应程度等。

3.磋商小组如遇磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可向投标人质询。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变其实质性内容。

4.磋商过程中的任何一方不得透露与评标有关的其他投标人技术资料、报价和有关信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应以书面形式通知所有投标人。

5.磋商小组按竞争性磋商文件规定的评标方法和标准，对合格的投标人的技术标响应文件进行评审评估，确定其是否进入磋商环节。

6.磋商小组对进入磋商环节的投标人提供的技术标文件并结合其首次磋商响应报价，综合比较与评价后，磋商小组评委成员集体与投标人进行磋商。

7.经磋商确定最终采购需求和进入最终评审的投标人。

8.磋商小组评委成员独立对每个入围最终评审的投标人提供的磋商响应文件，按竞争性磋商文件载明的方法进行评审打分，确定其技术标得分。

9.磋商小组根据入围最终评审的投标人的报价，直接计算取得其价格标得分，并与其技术标得分相加为该投标人的综合得分。投标人的综合得分由高到低按序排列，综合得分最高的推荐为本次招标项目的成交人，并将结果通知所有投标人。

## 三、开标

1.开标时间：2019年9月30日下午2时整。

2.开标地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知；

3.开标后投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

4.开标后，采购人委托磋商小组根据磋商文件载明的资格审查要求，对供应商的资格进行审查（含信用信息审查）。资格审查合格的投标人方可进入评标，参与项目的技术标、价格标磋商评审综合环节。

5.资格审查时间：开标后当即开始。

6.资格审查地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知。

7.资格审查中包含对投标人的信用记录进行审查，具体如下

（1）采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的时期内查询磋商响应供应商的信用记录。磋商响应供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为无效。

① 不良信用记录指：磋商响应供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

② 以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

（2）查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。磋商响应供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

① 在本竞争性磋商采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

② 磋商响应供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

8.资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格审查条款 | 标准：唯一性条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 提供磋商响应供应商具有的2018年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 须提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前2019年度任意连续3个月的依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 磋商响应供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“谈判响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 投标人不存在失信信息 | 是（√）否（×） |

## 四、评标

### （一）评标事项

1.评标时间：资格审查后当即开始；评标地点：南通市工农路123号南通市崇川区人民检察院8楼西会议室，如有变动另行通知；

2.磋商小组负责具体的评标磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）审查合格投标人的技术标文件是否实质性响应竞争性磋商文件要求，并做出评价；

（2）可以要求投标人对磋商响应文件中的有关事项做出解释或澄清；

（3）按竞争性磋商文件载明的方法推荐成交候选人名单；

（4）磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标磋商工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标磋商工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

3.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并对评审意见承担个人责任。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露磋商评审情况和磋商评审中获悉的商业秘密；

（4）磋商评审程序中的有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

（5）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向上级主管部门或财政监管部门报告。

（6）磋商评委在磋商评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（7）磋商小组成员有义务及责任配合采购人答复供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4.除采购人代表、评标磋商现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标磋商工作无关的人员不得进入评标现场。

5.有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.竞争性磋商开标后，直到公告项目成交结果，发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较磋商响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都严禁向响应供应商或与磋商评审无关的其他人（单位）泄露。

7.在磋商响应文件的评审、澄清、评价和比较的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其磋商资格。在授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

### （二）竞争性磋商方法

1.磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2.磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，只对资格审查合格的供应商的磋商响应文件进行评审和比较。

3.磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

4.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：

（1）对符合资格要求的供应商的磋商技术响应文件进行比较评审

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目需求的产品，含品牌及技术参数响应与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节； |
| 2 | 提供的项目实施方案与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节； |
| 3 | 磋商响应项目的验收、质保及售后服务方案与磋商文件要求的符合度，可否进入磋商环节； |

（2）磋商小组所有成员应当集中与进入磋商环节后的单一供应商分别进行技术磋商，并给予所有能够参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（5）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.磋商结束后，磋商小组应当对所有实质性响应并入围最后报价的供应商的磋商响应技术文件进行评审打分；进入最终评审的供应商不得少于3家（本章第四条第（二）项款第7款除外）。

6.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并对其进行最终评审。

7.采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行且进入最终评审的供应商可以为2家。

8.已提交响应文件的供应商，在进入最终评审之前，可以根据磋商情况退出磋商。

9.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

10.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

11.磋商响应报价的价格评审：

（1）磋商响应评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应磋商文件要求的，按无效的磋商处理。

（2）评标委员会将审查每份入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次报价（最终）是否实质上响应了竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求。实质性响应是指与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、服务质量和性能，或者实质上与竞争性磋商文件或经磋商后变更的技术要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商响应供应商的竞争地位产生不公正的影响。如未实质性响应 ，则按无效磋商处理。

（3）磋商小组认为入围最后评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

12.推荐成交人的特殊情况处理：

（1）采用综合评分法得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商响应供应商参加同一合同项下磋商响应的，按一家磋商响应供应商计算，按：综合得分最高的同品牌磋商响应供应商获得成交人推荐资格；综合得分相同的，由采购人或者采购人委托的磋商小组按照 随机抽取 方式确定，其他同品牌磋商响应供应商不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，多家磋商响应供应商提供的“主要产品”品牌相同的，按前两款规定处理。本次采购项目的产品均为主要产品。

### （三）评标磋商的结果

经磋商  确定最终采购需求和进入最后报价的供应商  后，由磋商小组采用  综合评分法  对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的  磋商响应供应商  的响应文件，按评审因素的量化指标进行评审：

1.进入综合评分评审阶段后，磋商小组成员会将仅对按本磋商文件载明的方法与规定，对满足磋商文件全部实质性要求的磋商响应文件进行评审、评价和比较。

2.磋商小组各成员应当独立对每个有效的磋商响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次磋商项目进入到综合评分阶段中的技术和商务报价磋商评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

（1）技术标分值占总分值的比重为   60%（权重） （四舍五入保留两位小数）；

（2）磋商响应最后商务报价分值占总分值的比重为  40%（权重） （四舍五入保留两位小数）。

4.当磋商小组成员为5人（含5人）以上的，技术分去掉一个最高分和一个最低分后均算而成，当磋商小组成员少于5人时，技术分按算术平均值计算，四舍五入保留两位小数。

5.最后报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术得分相加为磋商响应供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.综合得分最高的推荐为本项目的成交供应商并出具《磋商评审报告》。

### （四）综合评分评审因素

【特别提醒】评审核查涉及评分的各项资质荣誉证书及其他证明材料的原件，须以密封在“磋商响应资料原件包”内的文件为准。

#### 第一条 技术分评定：（60分）

##### 1.资信（10分）

（1）投标人具有射频识别标签系统和智能图书馆应用软件的设计开发类认证：质量管理体系认证得2分、环境管体系认证得2分；该项最高得4分。

（2）投标人具有有效期内的中国软件行业协会（CSIA）颁发的企业信用等级证书：A级得0.5分；AA级得1分；AAA级及以上得2分。

（3）投标人2017年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似自助图书馆案例且单个业绩合同20万元以上的，有1个得1分，最高得4分。投标人需同时提供中标通知书、合同（合同名、标的、金额、签章等主要内容需清晰可见）、验收报告等原件扫描件，否则该业绩不得分。

##### 2.主要产品品牌响应（5分）

“产品”的品牌完全响应磋商文件要求的得5分；“产品”为非建议品牌的，经评审品牌产品的档次等于或高于建议品牌档次，且技术参数等于或优于建议品牌设备参数的得5分，否则作无效磋商响应处理。

##### 3.投标货物技术参数满足程度（20分）

满足招标文件全部要求的得基本分20分，带▲标识的参数每有1项负偏离的扣2分，非带有▲标识的参数每有1项负偏离的扣1分，扣完为止。本项最高得20分，最低得0分。根据技术响应部分的指标项要求，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况，未提供或未完全列出偏离情况的此项不得分。

##### 4.产品技术能力证明文件（10分）

（1）自助借还机核心RFID读写器与RFID天线为同一品牌，需同时提供RFID读写器软件和RFID天线控制软件的软件著作权登记证书原件扫描件，得2分。缺少任何一项者不得分。

（2）投标人所投产品具备软件著作权登记证书原件扫描件，同时提供24小时自助图书馆自动控制软件、RFID安全门智能控制软件、RFID安全门禁监控报警软件、RFID安全门人员流量统计应用软件、图书推荐、RFID软件自动升级软件著作权证书，每提供一个得1分，最高得6分。

（3）所投自助借还书机同时具备3C、IP54、CNLI、节能减排，绿色环保相关认证，得2分。

##### 5.项目实施方案（10分）

（1）评标委员会根据各投标人针对本项目提出的整体实施方案（如建设工期、实施组织、进度安排等，对实施方案的科学性、合理性、前瞻性、规范性和可操作性等因素综合比较后在1-6分内评定，该项最高得6分。

（2）为确保项目高质量的完成，项目组织架构中需明确项目经理，项目组成员中具有系统集成项目管理工程师证书的，每有一人得1分；具有PMP证书的，每有一人得1分；具有嵌入式软件系统开发工程师证书的，每有一人得1分；具有嵌入式软件系统设计师证书的，每有一人得1分。本项最高得4分。投标文件中需提供本单位在投标前6个月内为其办理的连续3个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明文件扫描件，否则不得分。

##### 6.售后服务及培训（5分）

（1）投标人能提供3年7*24小时服务支持，根据投标文件中售后服务承诺内容的完整性、可行性和产品免费保修期限及其他优惠等内容，评委综合对比在1-3分内评定，最优得3分；

（2）投标人应提供免费的用户培训，并制订用户培训计划方案，要求培训方案合理，内容清晰，有完善的、运行良好的培训体系，最大程度满足本项目的需求，具体由评委综合对比在0-2分内评定，最优得2分。

注：以上1-5项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

#### 第二条 报价评审（40分）

【特别提醒】磋商小组认为入围最后报价的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

1.本项目最高限价为人民币16.6万元，超过该限价作无效磋商处理。

2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格，定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商响应最终报价得分 =（磋商基准价/磋商最终报价）×40%×100

#### 第三条 评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

#### 第四条 对落标的投标人不做落标原因的解释。

## 五、出现下列情形之一的，作无效磋商处理

1.未按时交纳磋商保证金或金额不足的；

2.磋商响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

3.磋商响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4.磋商响应文件技术部分出现磋商报价的内容；

5.不具备磋商文件规定的资格要求的；

6.磋商响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8.磋商响应报价超出项目最高限价的；

9.被认定为低于成本报价而磋商竞标的；

10.供应商的磋商报价高于自己前一轮的。

11.不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性响应要求的；

12.磋商小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

## 六、出现下列情形之一的，作废标处理

1.供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3.除本章第五条第（二）项第7款规定的情形外，供应商或经评审符合要求的供应商不足3家的；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.因重大变故，采购任务取消的。

## 七、成交通知

竞争性磋商结束后，招标采购单位将成交结果在指定媒体上公示3个工作日，同时向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

# 第五章  合同授予

一、成交人在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购人签订政府采购合同（一式捌份，采购人、成交人、区财政局综合科（政府采购科）、招标代理机构各执两份。），所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。采购人不得向成交人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及 评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、合同签订经招标代理机构盖章后，采购人应在7个工作日内将政府采购合同报南通市崇川区财政局综合科（政府采购科）备案。

四、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

# 第六章  履约验收及付款

一、采购人和成交人应相互配合，按政府采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

二、供应商履约到位后，应以书面形式向采购单位提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

三、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、按政府采购合同约定支付的项目合同价款，实行财政国库直接支付。

# 第七章  质疑与投诉

## 一、质疑的提出

1.质疑必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2.取得磋商文件的供应商应根据磋商文件第二章 “供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，磋商响应文件接收截止后未进行磋商登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人、采购单位。招标人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4.对本次招投标有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（请在崇川区财政局网站下载中心自行下载），内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

## 二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标被委托授权人送达采购单位和招标人。

2.对符合提出质疑要求的，招标人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

## 三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入崇川区政府采购活动的处理，依次类推；视情在中国崇川网、南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

## 四、无佐证材料的举报作违约处理

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门的举报，否则对其在1至3年内禁入崇川区政府采购活动。

## 五、投诉的提出

质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市崇川区财政局综合科（政府采购科）投诉，联系电话：0513-85062064。

## 六、投诉不成立的作违约处理

供应商进行质疑后，招标人回复质疑不成立，质疑人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，对其在1至3年内禁入崇川区政府采购活动。

## 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在中国崇川网、南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

# 第八章  磋商响应相关格式及文件

## 一、磋商响应文件

1.A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

2.B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

3.C.技术磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：

4.D.商务磋商响应文件（一个密封包，含一正二副文件）：

## 二、磋商响应文件封面范例

南通市崇川区人民检察院法律专业图书馆24小时自助图书馆设备采购项目

竞争性磋商响应文件

对应磋商响应文件，相应填写： A.磋商响应资料原件包

B.资格后审材料文件

C.技术磋商响应文件

D.商务磋商响应文件

（资格后审）

项目编号：NTHH201983(JC18)

供应商：参加磋商响应单位全称

二○一九年     月     日

## 三、磋商响应文件

### A.磋商响应资料原件包（一个包，单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由供应商自负。

| 序号 | 磋商响应资料原件包 明细 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本，提供新版“三证合一”营业执照的除外）的原件。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证这2项材料的原件。 |  |
| 3 | 提供磋商响应供应商具有的2018年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）的原件。 |  |
| 4 | 须提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前2019年度任意连续3个月的依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的这2项证明材料的原件。 |  |
| 5 | 磋商文件要求的其他材料的原件。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（供应商盖章）

日期：

注：以上由供应商填写，作为磋商响应资料原件包内提供的材料原件清单目录。

### B.资格后审材料文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，招标采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担一切责任和损失。

#### B.1、目录

| 序号 | 资格后审材料包 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供磋商响应供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 2 | 法定代表人参加磋商的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人身份证这2项材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 提供磋商响应供应商具有的2018年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 4 | 须提供磋商响应供应商在本项目招标公告之日前2019年度任意连续3个月的依法缴纳“税收”和“社会保障资金”的这2项证明材料原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 磋商响应供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 6 | 磋商响应供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“谈判响应相关格式文件”内的：关于资格文件的声明函、磋商响应供应商一般情况表。 |  |

法定代表人或被委托授权人签字：

（加盖供应商公章）

日期：

注：（1）以上由供应商填写，作为提供的资格后审材料包内的材料首页清单目录。（2）所有资格证明复印件、相关的格式文件及表格，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

#### B.2、资格后审材料相关格式文件

##### 1.法定代表人身份证明

南通辉华企业管理咨询有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书

南通辉华企业管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的磋商响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

被委托授权人身份证号：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

##### 3.关于资格文件的声明函

南通辉华企业管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	  月   日

##### 4.无重大违法记录声明

南通辉华企业管理咨询有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

##### 5.供应商一般情况

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，没有请忽略该项） |
| 8 | 经营范围：1、 ；2、 ；3、…… |
| 9 | 供应商从事投标项目的年数 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：本表不是格式化表格，供应商可根据需要，自行添加删除。

### C.技术招标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】以下技术磋商响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效磋商处理。同时，供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，配置要求和货物产品标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章评审方法内的评审细则，编写编制技术谈判响应文件。提交的响应文件应能明确载明：（1）产品品牌；（2）产品功能简介；（3）质保期；（4）质保内容含维护响应时间等。技术磋商响应文件内涉及到的证明材料的原件须密封放置在“磋商响应资料原件包”内，以便开标磋商评审时核查。

#### 1.竞争性磋商响应函

南通辉华企业管理咨询有限公司：

依据贵单位               （招标项目名称及项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商响应工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的磋商响应报价中包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

2、我方已经详细审查了全部磋商文件，我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作评定结果，同时也清楚理解到磋商报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、我方愿意按磋商文件的规定交纳磋商保证金，并同意供应商须知中关于没收磋商保证金的规定。

7、如果我方成交，我方愿意按磋商文件的规定支付招标代理服务费；

8、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被委托授权人：         （签字）

二○一九年      月     日

#### 2.资信

提供磋商响应供应商认为可以提供的相关资信荣誉、履约业绩等；提供相应原件及其复印件加盖公章。

#### 3.竞标产品的详细说明

根据本磋商文件第三章项目需求提供的产品主要技术规范，配置要求和竞标产品设备标准，供应商编写项目所涉产品的品牌、产地、型号、详细技术参数、功能配置，应提供的图纸及资料明细、样品图片、质量承诺、使用寿命承诺等；同时须提供包含但不限于如下的材料：

（1）响应设备清单表：与项目需求清单一致，清单中须注明项目内每种设备、数量、品牌及技术参数，但不得出现报价；

（2）供应商必须满足磋商文件中针对产品设备的全部技术规格与要求，提供逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；货物和服务与技术要求不同的，必须明示偏离的部分。

技术条款响应正负偏离表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 招标要求 | 响应技术要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：① 供应商应对照磋商文件技术要求，竞标产品设备与磋商文件要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的正、负偏离，如有例外请说明；② 该表不作为供应商对竞标产品设备技术要求等详细描述和说明的替代。

（3）项目中的建议品牌，只是建议所采购产品的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。其产品技术参数须等于或高于建议品牌产品型号的技术参数；供应商提供非“建议品牌产品”参加磋商响应的，必须按以下要求，提供完整齐全的证明文件（缺一不可），否则视其为重大漏项，作无效磋商响应文件处理。当全体评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效磋商响应处理。

①由相关机构出具的检测报告；

②技术白皮书；

③生产许可证；

上述①②③项的复印件必须加盖厂家红章，原件需放置密封在“磋商响应资料原件包”内携带至磋商现场，以便评审时核查。

（4）提供项目所涉各类产品的技术能力证明材料，如产品设备相应具有的证书、检验、检测报告等原件的复印件加盖制造商公章；

#### 4.项目实施方案

（格式自定）

（1）根据项目的具体需求，提供项目整体实施方案，包含产品安装、调试、进度周期以及人员的安排等。

（2）提供建设项目整体及所涉产品设备的质量验收标准与验收方案。

#### 5.售后服务

（格式自定）

（1）提供整体项目及所涉产品设备的质量三包承诺内容及具体售后服务方法，含免费保修时间及服务的内容。

（2）提供详细的培训服务方案，包含提供技术培训的内容等。

### D.商务标响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

【特别提醒】商务磋商响应文件中的报价，包括本招标文件规定涵盖的所有招标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次磋商采购项目的商务付款方式要求，必须全部响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效磋商处理。供应商成交后如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额磋商保证金并取消其成交资格。

#### 1.磋商响应报价（首次）总表（格式表）

项目名称：南通市崇川区人民检察院法律专业图书馆24小时自助图书馆设备采购项目

项目编号：NTHH201983(JC18)

| 项目名称 | 磋商响应报价（元） | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 南通市崇川区人民检察院法律专业图书馆24小时自助图书馆设备采购项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得改动，必须提供。

（2）磋商响应报价应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

#### 2.磋商响应报价明细表

项目名称：南通市崇川区人民检察院法律专业图书馆24小时自助图书馆设备采购项目

项目编号：NTHH201983(JC18)

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表仅为表式，供应商须自行分析项目组成，自行添加内容。

（2）如果计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。

（3）如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应磋商文件。

……全文结束……